Algemene informatie Daf ya314/324.

In 1954 nam Daf een nieuwe drietonner in productie ter vervanging van de nog in gebruik zijnde Chevrolets en Fords uit de oorlogsjaren.

De nieuwe drietonner, ya314 genoemd, zou als standaardtruck in gebruik worden genomen.

Uiterlijk vertoonde dit type veel overeenkomst met de artillerietrekker de ya328,vooral het front en de open cabine met linnen kap en neerklapbare voorruit waren duidelijk afgeleid van de grotere voorganger.

De aandrijflijn van de ya314 bestond uit de bekende zescilinder hercules motor met 102 pk, met daarachter een vierversnellingsbak.

Eveneens een hulpbak met hoge en lage gearing, van waaruit voor en achterwielen werden aangedreven.

In tegenstelling tot de ya328 en ya126 met h-aandrijving en onafhankelijke vering, had de drietonner vaste assen.

De wielbasis bedroeg 3,60 mtr en rondom waren 1100×20 terreinbanden in enkele uitvoering gemonteerd.

Het eigen gewicht van de ya314 was ca 4500kg en sommige wagens waren uitgevoerd met een 4 tons lier.

Op de weg werd een top snelheid van ca 80 km/uur gehaald, en het klimvermogen van de wagen was 40 %.

Het type ya324, dat in 1963 verscheen, verschilde slechts in detail van de ya314.

In de jaren 1954-1964 werden in totaal ca 5000 exemplaren gefabriceerd in verschillende uitvoeringen.

Naast de normale truck voor het transport van manschappen en voorraden werd de ya314 oa gebruikt als radiowagen, werkplaatswagen, bureauwagen,tankauto,en compressorauto met een Amerikaanse Le Roi compressor.

Maar ook met een driezijdige, hydraulische BAVO kipper en als bomkraanauto met laadkraan was de ya314 te vinden.

Gedurende vele jaren was de ya314 de standaardtruck van de Nederlandse krijgsmacht in de drietons 4×4 (NATO) klasse.

De yt1500.

Op basis van het in 1953 door Daf geïntroduceerde trekkerchassis t1500 voor een treingewicht van 22 ton, werd een nieuwe militaire trekker ontwikkeld, de YT1500 L met 4×2 aandrijving.

De eerste exemplaren , die in 1954 werden afgeleverd, waren uitgerust met een 102 pk sterke Hercules benzine motor, maar reeds in 1955 werd deze vervangen door de zwaardere 131 pk uitvoering, die ook in de YA328 zat.

De type aanduiding werd daarop gewijzigd in YT1527/L32.

De overbrenging vond plaats via een vijfversnellingsbak en een two speed achteras.

Evenals de YA314 hadden deze trekkers de militaire cabine met neerklapbare voorruit.

De YT 1500 trekkers werden gebruikt in combinatie met diverse Daf-opleggers, zoals oa de YF101 en YF102 sneltankers, de zestons YAA 602 met gesloten opbouw, de YQM 1004 tandemasoplegger voor 10 ton en de YQM 1600 Queen Mary oplegger voor het transport van vliegtuigdelen.

Op 31 Oktober 1955 leverde Daf een YA328 als vijfduizendste militaire voertuig aan de koninklijke landmacht af.

Met vriendelijke groet

Patrick Pille.